ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства с моющим эффектом «МИЛГА»

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

(ООО  «Милга Юниверс», Россия)

Инструкция разработана: ИЛЦ ФГУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора; ИЛЦ ГУ РНИИТО им. Р.Р. Вредена; ИЦ ОАО «СИНТЕЗ»; ООО «Милга Юниверс», Россия.

Авторы: Семина Н.А., Чекалина  К.И., Минаева Н.З., Акулова Н.К. (ИЛЦ ФГУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия); Афиногенова А.Г., Никонова А.Н., Семенов А.В. (ИЛЦ ГУ РНИИТО им. Р.Р.Вредена); Маркеев В.И., Демьяновская Е.И. (ИЦ ОАО «СИНТЕЗ»); Гвоздарева Е.Ю., Гвоздарева М.В. (ООО «Милга Юниверс», Россия).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), работников дезинфекционных станций, центров Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, предприятий по организации обезвреживания и переработки отходов производства и потребления и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. Общие сведения

1.1. Средство «МИЛГА» представляет собой   концентрированное средство в виде прозрачной жидкости от бесцветного до синего или зеленого цвета с запахом применяемой отдушки, хорошо смешивающееся с водой в любых соотношениях. В качестве действующих веществ средство содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид,  цетилпиридиний хлорид 1-водный и  функциональные добавки. (рН ) 1 % раствора  6,3± 1,2. Срок годности средства составляет 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя,  рабочих растворов – 14 суток.

1.2. Средство выпускается в пластмассовых емкостях 0,2 - 1,0 л, полиэтиленовых канистрах 5, 10, 20, 30, 50 л и в полиэтиленовых и металлических бочках 200 – 250 литров. Каждая упаковка маркируется в соответствии с требованиями ТУ. Хранится средство при  температуре от 0º С до 30º С в сухом помещении.

1.3.  Средство «МИЛГА» транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. В соответствии с ОСТ 6-15-90.4. средство не является опасным грузом.

1.4. Средство «МИЛГА» обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза); фунгицидной активностью в отношении грибов рода кандида и дерматофитов; вирулицидной активностью, в отношении возбудителей ВИЧ-инфекции, гепатита В и полиомиелита.

1.5. Рабочие растворы средства обладают моющими и дезодорирующими свойствами,  не портят обрабатываемые объекты (в том числе не снижают прочности тканей и не обесцвечивают их), не вызывают коррозию металлов, не оказывают разрушающего действия на материалы поверхностей объектов, не вызывают изменения физико-механических свойств медицинских инструментов, не обладают фиксирующим действием на органические загрязнения. Средство несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

1.6. Средство «МИЛГА» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок,  в брюшную полость, при нанесении на кожу, при ингаляции в насыщающих концентрациях летучих компонентов относится к 4 классу мало опасных веществ. Оказывает слабое местно раздражающее действие при  повторных аппликациях на кожу и умеренное раздражающее действие на слизистую оболочку глаз в концентрации 5,0% (по препарату). По ингаляционной опасности в режимах применения относится к классу малоопасных средств. Не обладает сенсибилизирующим и кожно-резорбтивным свойствами.

ПДК алкилдиметилбензиламмоний хлорида в воздухе рабочей зоны составляет 1,0 мг/м³.

Средство «МИЛГА» предназначено для применения при проведении:

- профилактической, текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов ухода за больными,  белья, посуды (в том числе лабораторной), пищевых отходов, санитарно-технического оборудования,  уборочного материала, резиновых ковриков при инфекциях бактериальной (включая туберкулез),  грибковой (кандидозы, дерматофитии)  и вирусной (полиомиелит, гепатит В, ВИЧ-инфекция) этиологии в ЛПУ,  детских учреждениях, лабораториях, инфекционных очагах, на коммунальных  объектах (гостиницы, общежития, бани, прачечные, парикмахерские, бассейны, спорткомплексы, культурно-оздоровительные комплексы, офисы, кинотеатры, театры, концертные залы, общественные туалеты и т.п.), на предприятиях общественного питания и продовольственной  торговли; в учреждениях социального обеспечения,  в казармах, в пенитенциарных учреждениях и населением в быту;

-  генеральных уборок в  лечебно-профилактических и детских учреждениях;

- для   дезинфекции   изделий   медицинского   назначения    в    ЛПУ    (кроме

эндоскопов  и  инструментов  к  ним),   включая  стоматологические  инструменты;

- предстерилизационной  очистки,  не  совмещенной  с  дезинфекцией   изделий                                                             медицинского назначения, включая стоматологические инструменты;

- предварительной очистки жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним в лечебно-профилактических учреждениях;

- предстерилизационной или окончательной очистки жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним;

-  дезинфекции объектов транспорта (наземного и подземного);

- дезинфекции и обеззараживания  отходов производства и потребления; мойки, дезинфекции и дезодорирования мусоропроводов, мусороуборочного оборудования, мусоровозов и мусоросборников;

- в быту для дезинфекции поверхностей в помещениях, в том числе с плиточным покрытием, полов, посуды, предметов ухода за больными, санитарно-технического оборудования (раковины, унитазы и т.п.).

Текущую и профилактическую дезинфекцию объектов средством «МИЛГА» можно проводить в присутствии людей и животных.

2. Приготовление рабочих растворов

2.1. Перед приготовлением рабочих растворов средство «МИЛГА» необходимо перемешать.

2.2. Рабочие растворы готовят в емкостях из любого материала (стеклянные, пластмассовые, эмалированные без повреждения эмали)  путем смешивания концентрата средства (100 %) с питьевой водой, в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства «МИЛГА»

| Концентрация раствора по препарату, % | Количества средства и воды (мл), необходимые для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 1 л раствора | 10 л раствора |
|  | Количество средства, (мл) | Вода, (мл) | Количество средства, (мл) | Вода, (мл) |
| 0,2 | 2,0 | 998,0 | 20,0 | 9980,0 |
| 0,5 | 5,0 | 995,0 | 50,0 | 9950,0 |
| 1,0 | 10,0 | 990,0 | 100,0 | 9900,0 |
| 1,5 | 15,0 | 985,0 | 150,0 | 9850,0 |
| 2,0 | 20,0 | 980,0 | 200,0 | 9800,0 |
| 2,5 | 25,0 | 975,0 | 250,0 | 9750,0 |
| 3,0 | 30,0 | 970,0 | 300,0 | 9700,0 |
| 3,5 | 35,0 | 965,0 | 350,0 | 9650,0 |
| 4,0 | 40,0 | 960,0 | 400,0 | 9600,0 |
| 5,0 | 50,0 | 950,0 | 500,0 | 9500,0 |

2.3. В зависимости от объекта для  текущей дезинфекции  и уборки применяют 0,25% и 1,0% водные растворы. По внешнему виду они представляют прозрачную жидкость, моющие средства не добавляют, так как растворы обладают высоким моющим эффектом. Растворы активны при комнатной температуре. Подогревать их не требуется.

2.4. Дополнительную уборку после дезинфекции средством «МИЛГА» не проводят, так как препарат не токсичен, а его бактерицидное действие сохраняется в течение суток.

2.5. Контроль качества дезинфекции в ЛПУ, детских учреждениях, предприятиях торговли и общественного питания проводится по результатам выделения группы санитарно-показательных микробов (кишечной палочки и стафилококка) в соответствии с методикой действующей инструкции по дезинфекции.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «МИЛГА»

3.1. Растворы средства «МИЛГА» применяют для:

- дезинфекции  и  мытья  поверхностей  в  помещениях (пол,  стены,  в том

числе    с   плиточным   покрытием,    жесткая    мебель,   оборудование,

приборы);

- дезинфекции     предметов   ухода   за   больными (из   металлов,   стекла,

полимерных  материалов,  резин);

- дезинфекции  белья (нательного, постельного,  спецодежды   персонала);

- дезинфекции   посуды   столовой   (с   остатками   и  без  остатков пищи);

- дезинфекции   лабораторной   посуды;

- дезинфекции пищевых отходов;

- дезинфекции  санитарно-технического  оборудования  (ванны, раковины,

унитазы  и  др.);

- дезинфекции   уборочного   материала,   резиновых  ковриков;

- генеральных    уборок     в     лечебно-профилактических        и    детских

учреждениях;

- дезинфекции изделий  медицинского назначения  в ЛПУ (кроме эндоско-

пов и   инструментов к ним),  включая  стоматологические  инструменты;

- дезинфекции   внутренних  поверхностей  (салонов)  объектов  наземного

и    подземного   транспорта;

- дезинфекции отходов производства и потребления; мойки, дезинфекции

и  дезодорирования  мусоропроводов,  мусороуборочного  оборудования,

мусоровозов и мусоросборников;

- предстерилизационной     очистки,   не   совмещенной   с    дезинфекцией

изделий    медицинского    назначения из  различных  материалов,

включая  стоматологические  инструменты;

- предварительной очистки  жестких и гибких эндоскопов  и инструментов

к  ним;

- предстерилизационной      или    окончательной     очистки    жестких     и

гибких   эндоскопов   и   инструментов  к   ним;

- в  быту  для  дезинфекции  поверхностей  в  помещениях,  в  том  числе  с

плиточным  покрытием,  полов,  посуды,  предметов  ухода за больными,

санитарно-технического  оборудования (раковины,  унитазы  и  т.п.).

3.2. Дезинфекцию объектов растворами средства «МИЛГА» проводят способами протирания,  замачивания, погружения, орошения.

3.3. Нормы расхода раствора средства при протирании: 100 мл на 1м² поверхности на одну обработку; при орошении: 300 мл на 1м² поверхности для  гидропульта и автомакса; 150 мл на 1м² поверхности  на одну обработку для распылителя типа «Квазар». Двукратную обработку проводят с интервалом 15 минут.

3.4. Жесткую мебель, пол, стены и др. поверхности протирают или орошают раствором с помощью гидропульта, автомакса или распылителя типа «Квазар», добиваясь равномерного смачивания.

3.5. Предметы ухода за больными, резиновые коврики полностью погружают в дезинфицирующий раствор или протирают ветошью, смоченной раствором. Крупные предметы орошают раствором. После дезинфекционной выдержки их промывают проточной водой.

3.6. Белье замачивают в растворе из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают.

3.7. Столовую посуду (освобождают от остатков пищи) полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончании дезинфекционной выдержки посуду промывают проточной водой в течение 3-х минут.

3.8. Пищевые отходы при бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях смешивают с рабочим раствором (в двойной концентрации) в соотношении 1:1 по объему, перемешивают  и выдерживают в течение времени экспозиции. Эффективная   концентрация    рабочего раствора  приведена в таблице 3 ( по режиму для возбудителей туберкулеза).

3.9. Санитарно-техническое оборудование орошают или протирают ветошью, смоченной в растворе, или чистят щеткой.

3.10. Уборочный   материал   (ветошь и др.)  замачивают в растворе средства, по окончании дезинфекции прополаскивают.

3.11. Использованный перевязочный   материал,   салфетки,    ватные   тампоны

сбрасывают  в   отдельную  емкость  с  растворами средства. После дезинфекционной

выдержки их  утилизируют.

3.12. При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических, соматических, акушерских и хирургических  учреждениях предварительно отодвигают от стен мебель; поверхности в помещениях, поверхности приборов, мебель обрабатывают растворами средства способом протирания или орошения (кроме детских учреждений). Дезинфекцию проводят по режимам, представленным  в табл. 7.

3.13. Очистку  и дезинфекцию изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним) проводят в стеклянных, эмалированных, пластмассовых емкостях. Изделия медицинского назначения полностью погружают в емкость с раствором средства, заполняя с помощью вспомогательных средств (шприцы, пипетки) полости и каналы изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия обрабатывают в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают в раствор раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, предварительной и предстерилизационной очистки эндоскопов и инструментов к ним представлены в разделе 4 (табл. 9-11).

3.14. Для дезинфекции и предстерилизационной очистки растворы могут использоваться многократно до изменения вида раствора (помутнение, появление хлопьев и т.д.) в течение срока годности.

3.15. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «МИЛГА» представлены в таблицах 2-5.

3.16. Средство обладает моющим действием (Протокол испытаний № 342/И     Испытательного центра ОАО «СИНТЕЗ» от 21. 04. 2005 г.) (табл. 8).

3.17. Дезинфекцию на предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, коммунальных объектах (гостиницы, общежития, клубы) и в быту рекомендуется проводить по режимам при бактериальных инфекциях (табл. 2).

3.18. Дезинфекцию объектов наземного и подземного  видов транспорта (кроме санитарного) проводят по режимам при бактериальных инфекциях (табл. 2), осуществляют способом протирания ветошью, смоченной растворами средства из расчета 100 мл на 1 м² поверхности или путем орошения из расчета 150 мл на 1 м² до полного смачивания поверхности. Обработку проводить в соответствии с «Инструкцией по дезинфекции санитарного транспорта при различных температурных условиях» № 835-70 от 06.0170 г.

Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекционных  больных проводят по режиму обработки при соответствующей инфекции.

3.19. Дезинфекцию объектов в гостиницах, общежитиях, банях, прачечных, бассейнах, парикмахерских, спорткомплексах, общественных туалетах, санпропускниках проводят в соответствии с режимами, рекомендованными при грибковых инфекциях (табл. 4).

3.20. Дезинфекцию отходов производства, мусоропроводов, мусороуборочного оборудования, мусоровозов и мусоросборников проводят в соответствии с режимами, рекомендованными при бактериальных инфекциях (табл. 2).

3.21. В учреждениях социального обеспечения, в казармах, в пенитенциарных учреждениях дезинфекцию проводят по режимам при вирусных инфекциях (табл. 5,6).

Таблица 2

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «МИЛГА» при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания при инфекциях (мин) | Способ обеззаражи-вания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхних дыхательных путей | Кишечных |  |
| Поверхности в помещениях, на транспорте, жесткая ме- бель, поверхности приборов и аппаратов | 0,2 0,5 | 60 30 | 45 30 | Протирание |
|  | 0,5 1,0 | 60 30 | 30 30 | Орошение |
| Предметы ухода за больными | 1,0 | 60 | 45 | Погружение или протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,5 | 60 | 45 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 1,5 2,5* | 90 60 90 | 60 30 60 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 1,0 | 60 30 | 60 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 2,0 | 90 60 | 90 60 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 1,5 | 60 45 | 45 30 | Протирание |
|  | 1,5 2,0 | 60 45 | 45 30 | Орошение |
|  | 1,0 | 60 | 30 | Двукратное орошение |
| Изделия медицинского назначения, лабораторная посуда | 1,0 1,5 | 30 15 | 30 15 | Погружение |
| Уборочный материал, резиновые коврики | 1,5 2,0 | 90 60 | 60 30 | Погружение |

Примечание: * - эффективная концентрация средства при обеззараживании белья,

загрязненного фекалиями

Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «МИЛГА» при  туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззаражива-ния (мин) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, на транспорте, жесткая ме- бель, поверхности приборов и аппаратов | 3,0 3,5 | 90 60 | Протирание |
|  | 3,0 3,5 4,0 | 150 90 60 | Орошение |
| Предметы ухода за больными | 2,0 2,5 3,0 | 90 60 45 | Погружение или протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,0 2,5 | 60 45 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,5 3,0 3,5 | 90 60 45 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 2,5 3,0 | 90 60 45 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 3,5 | 60 45 | Двукратное протирание |
|  | 3,5 | 60 | Двукратное орошение |
| Изделия медицинского назначения, лабораторная посуда | 2,0 2,5 3,0 | 90 60 45 | Погружение |
| Уборочный материал, резиновые коврики | 2,5 3,0 3,5 | 90 60 45 | Погружение |

Таблица 4

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «МИЛГА»

при грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания при инфекциях (мин.) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кандидозы | дермато-фитии |  |
| Поверхности в помещениях, на транспорте, жесткая ме- бель, поверхности приборов и аппаратов | 1,5 2,0 | 60 30 | 90 60 | Протирание |
|  | 2,0 | 60 | 90 | Орошение |
| Предметы ухода за больными | 1,5 | 60 | 90 | Погружение или протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | 90 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,5 2,0 2,5 | 90 60 30 | - 90 60 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 1,5 | 60 | - | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,5 2,0 | 90 60 | - - | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,5 2,0 | 60 30 | 90 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение |
| Изделия медицинского назначения, лабораторная посуда | 1,5 2,0 | 60 30 | - - | Погружение |
| Уборочный материал, резиновые коврики | 1,5 2,0 2,5 | 90 60 30 | - 90 60 | Погружение |

Таблица 5

Режимы дезинфекции  объектов  растворами средства «МИЛГА» при вирусных

инфекциях (гепатит В, ВИЧ-инфекция)

| Объект обеззараживания | Концентра-ция рабоче- го раствора (по препа-рату), % | Время обеззара-живания, мин | Кратность обработки | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткая мебель, поверхности аппаратов и приборов | 3,0 | 60 | Однократно | Протирание Орошение |
| Предметы ухода за больными | из металлов, пластмасс, стекла | 3,0 | 60 | Однократно | Погружение Протирание |
|  | из резин | 4,0 | 90 | Однократно | Протирание |
| Посуда | без остатков пищи | 3,0 | 60 | Однократно | Погружение в избыток раствора |
|  | с остатками пищи | 4,0 | 60 | Однократно |  |
| Белье | незагрязненное | 3,0 | 60 | Однократно | Погружение в избыток раствора |
|  | загрязненное | 4,0 | 90 | Однократно |  |
| Уборочный материал | 3,0 | 60 | Однократно | Погружение в избыток раствора |
| Резиновые коврики | 4,0 | 90 | Однократно |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 | 60 | Однократно | Протирание |
| Изделия медицинского назначения | из металлов, пластмасс, стекла | 3,0 | 60 | Однократно | Погружение Протирание |
|  | из резин | 4,0 | 90 | Однократно | Протирание |

Таблица 6

Режимы дезинфекции  объектов  растворами средства «МИЛГА» при вирусных

инфекциях (полиомиелит)

| Объект обеззараживания | Концентра-ция рабоче- го раствора (по препа-рату), % | Время обеззара-живания, мин | Кратность обработки | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткая мебель, поверхности аппаратов и приборов | 4,0 | 60 | Однократно | Протирание Орошение |
| Предметы ухода за больными | из металлов, пластмасс, стекла | 4,0 | 60 | Однократно | Погружение Протирание |
|  | из резин | 5,0 | 90 | Однократно | Протирание |
| Посуда | без остатков пищи | 4,0 | 60 | Однократно | Погружение в избыток раствора |
|  | с остатками пищи | 5,0 | 60 | Однократно |  |
| Белье | незагрязненное | 4,0 | 60 | Однократно | Погружение в избыток раствора |
|  | загрязненное | 5,0 | 90 | Однократно |  |
| Уборочный материал | 4,0 | 60 | Однократно | Погружение в избыток раствора |
| Резиновые коврики | 5,0 | 90 | Однократно |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 4,0 | 60 | Однократно | Протирание |
| Изделия медицинского назначения | из металлов, пластмасс, стекла | 4,0 | 60 | Однократно | Погружение Протирание |
|  | из резин | 5,0 | 90 | Однократно | Протирание |

Таблица 7

Режимы дезинфекции объектов рабочими растворами средства «МИЛГА»

при  проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззаражива-ния (мин) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические отделения, кроме процедурных кабинетов | 1,0 | 60 | Протирание |
|  | 1,5 | 60 | Орошение |
|  | 1,5 | 60 | Двукратное орошение |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 3,0 3,5 | 90 120 | Протирание Орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 3,0 | 60 | Двукратное протирание |
|  | 3,5 | 60 | Двукратное орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | - | - | Протирание Орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 1,5 2,0 | 90 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение |
| Детские учреждения | 0,2 0,5 | 90 60 | Протирание |

Примечание: * генеральную уборку проводить по режиму соответствующей

инфекции

Таблица 8

Результаты испытаний моющей способности дезинфицирующего средства «МИЛГА» по отношению к эталону

| Концентрация рабочих растворов средства, % | НД на методы испытаний | Моющая способность рабочих растворов средства (%) по отношению к эталону |
| --- | --- | --- |
| 0,5 1,0 5,0 | ОСТ 6-15-1662-90 | 89,0 96,0 99,0 |

4. Применение  средства для предстерилизационной очистки изделий

медицинского назначения

Рабочие растворы средства «МИЛГА» применяют для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов (металлы, пластмассы, стекло, резины), включая хирургические и стоматологические инструменты, а также для предварительной, предстерилизационной или окончательной очистки эндоскопов и  инструментов к ним.

Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией изделий медицинского назначения, осуществляют в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 9, после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством, ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкциями (методическими указаниями)  по применению конкретного средства. Предварительную очистку эндоскопов и инструментов к ним, предстерилизационную или окончательную очистку проводят в соответствии с этапами, приведенными в таблицах 10-11.

Изделия медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) полностью погружают в раствор средства. Каналы и полости изделий заполняют раствором средства с помощью шприца или электроотсоса. Разъемные изделия погружают в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих  движений для лучшего проникновения раствора в трудно доступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. Обработку эндоскопов и инструментов к ним проводят в соответствии с технологией, изложенной в Санитарно-эпидемиологических правилах «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» (СП 3.1.1275-03); «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов» (№ 15-6/33 от 17.07.90 г.); в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам» (№ 28-6/3 от 09.02.88 г.).

Рабочие растворы средства для очистки можно применять  многократно в течение  срока годности рабочих растворов, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение, образование хлопьев или осадка, появление налета на стенках емкости и др.) раствор средства необходимо заменить.

Контроль качества изделий медицинского назначения при предстерилизационной очистке проводят путем постановки амидопириновой или азопирамовой  пробы на наличие остаточных количеств крови согласно методикам, изложенным соответственно в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.), и в Методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 26.05.88 г.).

Таблица 9

Режимы  предстерилизационной  очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (кроме  эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «МИЛГА»

| Этапы предстерилизационной очистки | Режим очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание изделий из различных материалов при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов: - изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; - изделий, имеющих замковые части, каналы или полости, стоматологических изделий | 0,5 1,0 | Не менее 18 | 15 30 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки (изделия из резин и пластмасс обрабатывают ватно-марлевым тампоном или тканевой салфеткой), каналов изделий – при помощи шприца: - изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; - изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентра-цией раствора, использован- ного на этапе замачивания | Не менее 18 | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Таблица  10

Режимы предстерилизационной  или окончательной очистки эндоскопов  и инструментов к ним растворами средства «МИЛГА»

| Этапы очистки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ºС | Время вы- держки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 1,0 2,0 | Не менее 18 | 30 15 |
| Мойка изделий в том же растворе, в котором проводилось замачивание: Гибкие эндоскопы: |  |  |  |
| - инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; - внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; - наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки; Жесткие эндоскопы: - каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; - каналы изделий промывают при помощи шприца; Инструменты к гибким эндоскопам: - наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; - внутренние открытые каналы промывают при помощи шприца | В соответствии с концентрацией раствора, использован-ного на этапе замачивания | Не менее 18 Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание в емкости с питьевой водой | Не нормируется | 2,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |
| Удаление влаги с наружных поверхностей и из каналов при помощи шприца или специального устройства | Не нормируется | Не нормируется |

Таблица 11

Режим предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним растворами средства «МИЛГА»

| Этапы очистки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время вы- держки/обра-ботки на этапе, мин |
| Жесткие и гибкие эндоскопы: - удаление видимых загрязнений с наружной поверхности эндоскопа, в т.ч. с объектива, тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в растворе средства, в направлении от блока управления к дистальному концу; - снятие заглушек и клапанов и погружение их в рабочий раствор средства с обеспечением контакта всех поверхностей с раствором; - промывание каналов эндоскопа водой согласно инструкции производителя эндоскопа Инструменты к гибким эндоскопам: - погружение в рабочий раствор средства с обеспечением полного контакта раствора с ними; - очищение их под поверхностью раствора при помощи тканевой (марлевой) салфетки, не допуская его разбрызгивания; - промывание водой | 0,5 | Не менее 18 | Не нормируется |

5. Меры предосторожности

5.1. Все работы со средством  «МИЛГА» необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

5.2.  Избегать попадания концентрата средства  на кожу и в глаза.

5.3. Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить без защиты органов дыхания и в присутствии пациентов. Обработку поверхностей способом орошения растворами средства в концентрации равной и менее 2,0 % возможно проводить без применения средств защиты органов дыхания.

5.4. Емкости со  средством при обработке изделий должны быть закрыты крышками.

5.5.  Не использовать по истечении срока годности средства.

5.6. После работы со средством лицо и руки вымыть водой с мылом. Курить, пить и принимать пищу во время обработки строго воспрещается.

5.7. Хранить средство следует  отдельно от лекарственных препаратов,  пищевых продуктов в местах недоступных детям.

6. Меры первой помощи при случайном отравлении

6.1. Ингаляционное отравление при обработке способами протирания, погружения, замачивания мало вероятно вследствие низкой летучести средства.

6.2. При несоблюдении мер предосторожности и при попадании концентрата средства в глаза и на кожу возможно проявление местно-раздражающего действия ввиде гиперемии и отека слизистой оболочки глаз, слезотечение.

6.3. При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под струей воды в течение 10-15 минут.

6.4.  При попадании средства на кожу промыть водой с мылом.

6.5.  При случайном попадании средства в желудок – немедленно прополоскать водой рот, дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать из-за опасности вдыхания. При необходимости обратиться к врачу.

6.6. При появлении признаков раздражения органов дыхания пострадавшего выводят на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку необходимо промыть водой или сделать тепло-влажные ингаляции 2 % раствором натрия гидрокарбоната. При затруднении носового дыхания в нос закапывают 2 % раствор эфедрина с добавлением адреналина (1:1000). Показано питье теплого молока или боржоми. При необходимости обратиться к врачу.

7. Транспортирование, хранение

7.1. Транспортировать  средство  всеми доступными видами транспорта, действующими  на территории России, гарантирующих сохранность продукции и тары в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя.

7.2.  При транспортировании и  хранении не  допускать ударов, механических повреждений и образований трещин полимерной тары.

7.3.  Хранить  средство в  прохладном месте в закрытых емкостях вдали от источников тепла при температуре не  ниже 0ºС и не выше 30ºС, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

7.4. При случайной утечке или разливе средства его уборку необходимо проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной     защиты     кожи     рук     (резиновые перчатки),    глаз    (защитные

очки),  органов дыхания (универсальные респираторы типа РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки В).

7.5.  Возможные   потери    продукта   при    промывании   технологического оборудования, при фасовке и упаковке необходимо адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь, опилки, песок, силикагель) и  собрать в отдельную емкость. При утилизации их можно сливать в канализационную систему в разбавленном виде.